EHScare

TXKD-4-JJ090-C/1

检测报告

TEST REPORT

检测编号：TXKDX190186-2

检测类别:

委托检测

废气、土壤检测

曲测技术有限公司

ENVIRONM^aC^STING TECHNOLOGY Co., Ltd.

二零-九彥愚日

声 明

一、	本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者 签名无效。

二、	本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品， 仅对送检样品负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、	用户对本报告若有异议，可在收到本报告后15日内，向本公司书面提出异议，逾 期不提出，则视为认可本检测报告。

四、	未经书面批准，不得任何形式复制本报吿；复制本报告未重新加盖检验检测专用章 视为无效，任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律 及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、	我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为6年。

地	址：中国江苏省泰兴经济开发区新港路20号

邮政编码：225400

电	话：0523-87095981

传	真：0523-87095981

电子由卩件：xjy@ehscare.org

检测报告

| 委托单位 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 |
| --- | --- |
| 通讯地址 | 泰兴经济开发区过船西路9号 |
| 联系人 | 黄正怀 | 联系电话 | 13912197075 |
| 釆样负责人 | 肖沛东 | 釆样日期 | 2019-03-12 |
| 样品状态 | 吸附管、滤筒、固体、气态 | 分析日期 | 2019-03-15〜2019-03-21 |
| 检测目的 | 为客户了解土壊、废气情况提供检测数据。 |
| 检测内容 | 1、 废气：锡及其化合物、臭气浓度、挥发性有机化合物（VOCs） 2、 土壊：pH值、铜、铅、镉、总铭、汞、神 以上项目分析均分包于江苏康达检测技术股份有限公司（资质认定许可编号 181012050377）。 |
| 检测依据 | 见表4o |
| 检测结果 | 见P2〜P5。 |
| 编制:經做 审核:_iA& HK J 签发： 五玄 职务：技术负责人 签发日期Xlf草Z月W日 |

表1-1工艺废气检测结果

| 釆样地点 | 灰渣排气筒出口 |
| --- | --- |
| 测 试 参 数 | 工况负荷（%） | 90 |
|  | 烟道平均动压（Pa） | 38 | 测态烟气量（m3/h） | 26101.4 |
|  | 烟道静压（kPa） | 0.01 | 标态烟气量（Nm3/h） | 24108.4 |
|  | 排气温度（。0 | 15.6 | 含湿量（%） | / |
|  | 排气平均流速（m/s） | 6.4 | 测孔排气筒截面积（nr2） | 1.1310 |
|  | 净化设施 | 酸碱洗涤+UV 光解 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 检测结果 | 项目 | 指标 | 单位 | 检测值 | 参考限值 |
|  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.038 | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 9.16X10-4 | / |
| 釆样人员 | 殷欣、杨阳 |
| 检测仪器 | 崂应3060-B型分体式烟气流速监测仪（X-031-01）、崂应3072智能双路烟气釆样器 （X-025-02） |
| 备注 | 以上项目分析分包于江苏康达检测技术股份有限公司（资质认定许可编号 181012050377）。 |

表1-2工艺废气检测结果

| 采样地点 | 暂存排气筒出口 |
| --- | --- |
| 测 试 参 数 | 工况负荷（%） | 90 |
|  | 烟道平均动压（Pa） | 24 | 测态烟气量（m3/h） | 24407.8 |
|  | 烟道静压（kPa） | 0.00 | 标态烟气量（Nn?/h） | 22329.8 |
|  | 排气温度（。0 | 18.3 | 含湿量（%） | / |
|  | 排气平均流速（m/s） | 5.1 | 测孔排气筒截面积（m2） | 1.3273 |
|  | 净化设施 | 酸碱洗涤+UV 光解 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 检测结果 | 项目 | 指标 | 单位 | 检测值 | 参考限值 |
|  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.036 | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 8.04x10-4 | / |
| 采样人员 | 殷欣、杨阳 |
| 检测仪器 | 崂应3060-B型分体式烟气流速监测仪（X-031-01）、崂应3072智能双路烟气釆样器 （X-025-02） |
| 备注 | 以上项目分析分包于江苏康达检测技术股份有限公司（资质认定许可编号181012050377）。 |

表1-3锅（窑）炉废气检测结果

| 采样地点 | 1回转窑排气筒出口 |  |
| --- | --- | --- |
| 测 试 参 数 | 工况负荷（%） | 90 |  |
|  | 燃料种类 | 危废 | 测态烟气量（m3/h） | 40413 |  |
|  | 烟道平均动压（Pa） | 22 | 标态烟气量（Nm3/h） | 27807 |  |
|  | 烟道静压（kPa） | -0.01 | 含湿量（%） | 3.0 |  |
|  | 排气温度（。0 | 113.1 | 含氧量（%） | 12.2 |  |
|  | 排气平均流速（m/s） | 5.6 | 测孔排气筒截面积（m2） | 2.0106 |  |
|  | 净化设施 | 活性炭吸附+布 袋除尘+冷凝塔 +干式脱酸塔 | 排气筒高度（m） | 50 |  |
| 检测结果 | 项目 | 指标 | 单位 | 检测值 | 折算值 | 平均值 | 参考限值 |  |
|  | 锡及其化 合物 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | / | / | 1 i 1 |  |  |
|  |  |  |  | ND | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ND | / |  |  |  |  |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 釆样人员 | 殷欣、杨阳 |  |  |
| 检测仪器 | 崂应3012H自动烟尘（气）测试仪（X-003-03）、崂应3072智能双路烟气釆样器（X-025-01） |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，锡及其化合物的检出限为3.00xl0-4n】g/m3。 以上项目分析分包于江苏康达检测技术股份有限公司（资质认定许可编号181012050377）。 |  |

表2无组织废气检测结果

| 检测项目 | 釆样地点 | 检测结果 | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09:30〜10:30 | 10:35 〜11:35 | 11:40-12:40 | 最大值 |  |
| 臭气浓度 (无量纲) | 1#厂界西侧 | ND | ND | ND | ND | 20 |
|  | 2#厂界东北侧 | ND | ND | ND |  |  |
|  | 3#厂界东南侧 | ND | ND | ND |  |  |
| 气 象 参 数 | 温度(°C) | 15 | 16 | 16 | / | / |
|  | 大气压(kPa) | 101.6 | 101.5 | 101.5 | / | / |
|  | 湿度(%) | 63 | 60 | 61 | / | / |
|  | 风速(m/s) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | / | / |
|  | 风向 | 西 | 西 | 西 | / | / |
| 釆样人员 | 王朝阳、常玉 |
| 检测仪器 | 崂应 2020S 智能四路空气采样器(X-001-01、X-001-02、X-001-03)、Kestrel 5500(X216-01)、 722S可见分光光度计(F-038-01)、ZR-3520真空箱气袋釆样器(X-021-01) |
| 备注 | “ND”表示未检出，臭气浓度的检出限为10o 以上项目分析分包于江苏康达检测技术股份有限公司(资质认定许可编号181012050377)。 |

表3 土壤检测结果

| 釆样点位 | 釆样日期 | 监测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 检测值 |
| 废物贮存场（北纬 N32W58”东经 E119°56'07”）深度 0.5m | 2019-03-12 | pH值 | 无量纲 | 8.02 |
|  |  | 不申 | mg/kg | 9.56 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 53.0 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 28 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.15 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.065 |
|  |  | 总铭 | mg/kg | 107 |
| 釆样人员 | 王朝阳、常玉 |
| 备注 | 以上项目分析分包于江苏康达检测技术股份有限公司（资质认定许可编号 181012050377）。 土壤样品的检测结果以干土为基准计算（以干基计）。 |

表4检测依据表

有组织废气

| 锡及其化合物 | 《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657-2013) |
| --- | --- |
| VOCs | 《固定污染源废气挥发性有机化合物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 (HJ734-2014) |
| 臭气浓度 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-1993) |
| 土壤 |
| pH值 | 《土壤pH的测定 电位法》(HJ 962-2018) |
| 铜、铅、镉、 总格 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) |
| 汞 | 《土壤质量总汞、总碑、总铅的测定第1部分：土壤中总汞的测定原子荧光法HGB/T 22105.1-2008) |
| 碑 | 《土壤质量 总汞、总神、总铅的测定第2部分：土壤中总种的测定原子荧光法MGB/T 22105.2-2008) |
| 附件：无组织废气检测点位示意图 联成塑胶 | N 2#O |
| 西风 tel . 闸 > 恥 > 路 1#O | 江苏爱科固体废物处理 有限公司 | 空地 |
|  | 通江河 a | 3#O O”表示无组织废气检测点位 |

******扌艮告结束******

# Text boxes

项目名称:

委托单位:

江苏爱科固体废物处理有限公司

泰兴市康达环:

TAI XING KANG DA